ODLUČOVAČ TUKŮ A ŠKROBŮ typu OD

POUŽITÍ

Odlučovač tuků je určen pro zachycení a odstranění tuků a mastnot odtékajících z provozoven restaurací, jídelen, masokombinátů.

POPIS

Odlučovač tuků je vodotěsná plastová (PP) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek.Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku.

Přitékající zanesená voda do odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně zchladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch kde ztuhne a zůstane tak tukový škraloup zablokován mezi dvěmi soustavami norných stěn.Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami.Předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace.Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu.

PROVOZ A OBSLUHA

Před spuštěním odlučovače do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny.Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád.Výrobce doporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1x za 3 měsíce (vyčerpání fekálním vozem).

OSAZENÍ

Odlučovač se osadí do vykopané jámy na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze.Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače zásypovou zeminou (pouze řada OD100 – OD 700), nebo obetonování a to za stálého napouštění odlučovače vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou a betonem. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby.

Celoplastové zakrytí OD je pouze pochůzné, ne pojezdové.

UPOZORNĚNÍ

Do odlučovače tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky, nebo fekálie.

Přívod do odlučovače musí být vždy potrubím z boku a ne shora přes rošt - ztráta funkčnosti odlučovače.

podpis odběratele								podpis dodavatele

……………………								…………………….